# ЗАМЕЧАНИЯИ ЭКОЛОГОВ К ОВОС НИЖЕГОРОДСКОЙ АЭС

1. Отсутствует анализ запроектной аварии с разрушением реактора. Катастрофа, которая будет развиваться по сценарию, не учтенному разработчиками - приведет к последствиям, сравнимым с Чернобылем. Запроектная авария не исключена в проекте на 100 %.

2. В ОВОС отсутствует информация о воздействии на окружающую среду в случае преднамеренной попытки создания аварийной ситуации (террористическая атака, военные действия и т.п.). Ссылки на защитную оболочку, выдерживающую падение самолета весом в 20 тонн, явно недостаточно (большинство пассажирских самолетов весит существенно больше).

3. Не дана оценка воздействия на окружающую среду последствий возможных аварий и инцидентов при обращении с радиоактивными отходами (транспортные аварии, разгерметизация контейнеров и т.д.), и аварий и инцидентов, связанных с транспортировкой и хранением отработанного ядерного топлива (ОЯТ) (например, протечки бассейнов выдержки, неисправности системы охлаждения).

4. В отношении АЭС отсутствует информация о ликвидации (демонтаже) по окончании эксплуатации: кто и за счет каких-средств будет осуществлять этот процесс, а также кто и за счет каких средств будет при этом обеспечивать безопасность.

5. При АЭС будет хранилище радиоактивных отходов, рассчитанное на срок работы станции (50 лет). В ОВОС отсутствует информация о дальнейшей судьбе этого хранилища: что с ним будет, кто и за счет каких средств будет дальше обеспечивать безопасность этого хранилища, какие при этом будут применяться технологии и технические решения?

6. Ранее озвучивалось, что срок работы станции может быть продлен. Следовательно, через 50 лет возникнет проблема, связанная с исчерпанием емкости хранилища для радиоактивных отходов. Как будет решаться эта проблема - в проекте не указано.

7. В проекте говорится, что отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) будет вывезено на завод по «регенерации». Однако в России не существует такого завода для ОЯТ с реакторов ВВЭР-1200, которые планируется возводить в Навашино. Также, отсутствуют какие-либо планы возведения такого завода. В связи с этим, возникает угроза создания ядерного могильника около площадки Нижегородской АЭС в том случае, если завод так и не будет построен.

8. Следует отметить, что на подобном участке, на подстилающем глиняную толщу гипсовом карсте, АЭС еще не строили нигде в мире. АЭС дает гораздо большую статическую нагрузку на грунт, чем стандартные сооружения. Работа турбин добавляет к этому вибродинамическую нагрузку, что неизбежно усилит карстовые процессы на этом участке. На прилегающих территориях известны случаи образования крупных провалов с весьма больших глубин.

9. Нет никаких расчетов, связанных с тем, что подъездные пути и коммуникации (связь, электроснабжение и т.п.) располагаются на карстоопасных территориях. Необходимо рассмотреть случаи потенциальных связанных с этим аварий, например, образования карстового провала при вывозе ОЯТ или провала под линией электропередачи в момент максимальной нагрузки на станции.

10. В ОВОС отсутствуют расчеты по выбросам трития и радиоактивного углерода (С14).

11. Вызывают недоумение разные требования по удаленности объекта от мест проживания местного населения и от мест проживания персонала АЭС. Требование размещать поселок энергетиков с наветренной стороны от станции на расстоянии не менее 8 км, в то время как в ОВОС указывается, что санитарно-защитная зона совпадает с периметром территории, удивляет. Получается, что для местных жителей 8км удаления не требуется, а для сотрудников АЭС оно необходимо.

12. Отсутствует характеристика  наземных экосистем и ООПТ районов Владимирской области, попадающих в 30-км зону вокруг АЭС, на которые будет оказано влияние.

13. Отсутствует медико-демографическая характеристика  районов Владимирской области, попадающих в 30-километровую зону вокруг АЭС. Учитывая, что на территории Нижегородской области в эту зону попадают 39,27 тыс. человек, а на территории Владимирской области - 143,4 тыс. человек (в 3,6 раза больше), такое игнорирование недопустимо.

14. Утверждение об отсутствии необходимости эвакуации и отселения при авариях может привести к неготовности соответствующих служб, отсутствию необходимых сил и средств в случае крупной аварии, когда эвакуация будет неизбежна.

15. Не рассматривается воздействие возможных аварий и происшествий, обусловленных выходом из строя систем очистки газообразных выбросов. При нештатных режимах системы газоочистки (неполадки оборудования), выбросы могут превысить установленные нормы в десятки и сотни раз.

16. Отсутствует анализ экологических и иных последствий альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности, а также "нулевого варианта" (отказ от деятельности). По сути, в ОВОС альтернативы АЭС не рассматриваются. Хотя в требованиях к ОВОС говорится о необходимости анализа альтернатив, включая «нулевой вариант».

Все это делает строительство АЭС по данному проекту и в данном месте недопустимым.

04.09.2009